## Slide 1: Automatyczne stanowisko do bikefittingu
Marcin Apostoł

## Slide 2: PLAN PREZENTACJI
1. Wprowadzenie do bikefittingu
1.1. Biomechaniczne czynniki wpływające na efektywność jazdy na rowerze
1.2. Moc kolarza – teoria
1.3. Wpływ pozycji kolarza na generowaną moc
1.4. Pomiar mocy
2. Przegląd rozwiązań
3. Opis projektowanego stanowiska
4. Podsumowanie

## Slide 3: 1. Wprowadzenie do bikefittingu
Bikefitting
Rys.1. Wzajemne zależności aerodynamiki, mocy i komfortu na priorytety kolarza

## Slide 4: 1. Wprowadzenie do bikefittingu
gdzie:
P – moc kolarza [W];
F – siła nacisku na pedały [N];
v – prędkość (w przypadku kolarstwa chodzi tutaj o kadencję – ilość obrotów korbą na minutę).
Moc kolarza:
Całkowita moc generowana przez kolarza podczas jazdy na rowerze jest sumą mocy składowych (oporu aerodynamicznego (Pdrag), toczenia (Prolling) oraz wspinaczki (Pclimb), koniecznych do przezwyciężenia, by wprawić rower w ruch z określoną prędkością:

## Slide 5: 1. Wprowadzenie do bikefittingu
Wpływ pozycji kolarza na generowaną moc
Moc jest pomiarem naszej aktualnej dawki treningowej, a tętno – pomiarem reakcji – odpowiedzi organizmu na tę dawkę.
Kluczem do uzyskania najlepszej pozycji jest uzyskanie jak najmniejszej mocy, przy tej samej prędkości i kadencji.

## Slide 6: 1. Wprowadzenie do bikefittingu
Pomiar mocy
Pomiar mocy powinno się zacząć od określenia FTP, czyli Funkcjonalnej Mocy na Progu Mleczanowym (ang. Functional Threshold Power).
Jest to maksymalna średnia moc, którą jesteśmy w stanie generować przez 1 godzinę, gdy buforowanie mleczanu we krwi osiąga wartość graniczną.
Testy:
metoda VDOT
próba czasowa na 3200 [m]
30min próba czasowa
Test Conconiego

## Slide 7: 1. Wprowadzenie do bikefittingu
Pomiar mocy
Najpopularniejsze kolarskie mierniki mocy dostępne na rynku to:
zintegrowane z mechanizmem korbowym (np. SRM, Power2max, Rotor Power)
zintegrowane z tylną piastą (np. PowerTap);
zintegrowane z zębatką (np. G-Cog);
zintegrowane z osią suportu (np. Ergomo);
zintegrowane z pedałami (np. Polar, Garmin Vector)
najnowsze – zintegrowane z podeszwą butów kolarskich.

## Slide 8: 2. Przegląd rozwiązań
Rys. 2. Dobór pozycji kolarza a rowerze
w firmie Veloart w technologii Retul 3D
Rys. 3. Dobór ramy na zautomatyzowanym stanowisku Retul Müve w firmie Wertykal

## Slide 9: 2. Przegląd rozwiązań
Rys. 4. Zautomatyzowane stanowisko doboru postawy kolarza BioBike

## Slide 10: 3. Opis projektowanego stanowiska
Rys. 5. Widok projektowanego stanowiska

## Slide 11
Dziękuję za uwagę