## Slide 1: Badania modelowe zmodernizowanego systemu zawieszenia platformy gąsienicowej 2S1
Autorzy:
dr inż. Andrzej Jurkiewicz1
prof. dr hab. inż. Janusz Kowal2
mgr inż. Kamil Zając3
1, 2, 3 Katedra Automatyzacji Procesów
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Kraków, dn. 22.09.2016r.
Krakowskie Sympozjum Naukowo-Techniczne
Tytuł referatu:

## Slide 2: Plan wystąpienia
Zawieszenie platformy gąsienicowej 2S1
Modernizacja zawieszenia platformy
Badania pakietu sprężyn spiralnych
Identyfikacja modelu pakietu sprężyn spiralnych
Układ regulacji zawieszenia platformy
Model matematyczny zawieszenia platformy
Badania numeryczne

## Slide 3: Zawieszenie platformy gąsienicowej 2S1
Platforma wykorzystywana jest w wielu pojazdach Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej do których należą m.in.:
samobieżne haubice GOŹDIK,
moździerz samobieżny M120G,
opancerzone wozy dowodzenia,
wozy dowódcze i dowódczo-sztabowe.
Rys. 1. Wóz dowodzenia
a
źródło: www.hsw.pl

## Slide 4: Zawieszenie platformy gąsienicowej 2S1
Rys. 2. Widok platformy gąsienicowej 2S1 z drążkami skrętnymi

## Slide 5: Modernizacja zawieszenia platformy
W ramach projektu realizowanego przez pracowników Katedry Automatyzacji Procesów AGH pod kierownictwem dr inż. A. Jurkiewicza dokonano modernizacji platformy gąsienicowej 2S1.
Rys. 3. Elementy zawieszenia platformy gąsienicowej z drążkami skrętnymi (a) oraz z pakietem sprężyn spiralnych nowej wersji (b)
a) b)

## Slide 6: Badania pakietu sprężyn spiralnych
Stanowisko przygotowane wg. wytycznych dostarczonych przez AGH zostało wykorzystane w celu wyznaczenia charakterystyk statycznych pakietów sprężyn spiralnych o zarysie:
  Archimedesa,
  logarytmicznym,
  hiperbolicznym.
Rys. 4. Stanowisko badawcze pakietów sprężyn spiralnych w Dziale Badań Zespołów HSW S.A.

## Slide 7: Badania pakietu sprężyn spiralnych
Stanowisko pomiarowe przedstawione na rys. 4. złożone jest z siłownika hydropulsacyjnego PL 630N sterowanego ze stanowiska SCHENCK do badań wytrzymałościowych. Możliwe przemieszczenie tłoczyska siłownika PL 630N obejmuje zakres od 0 do 250 [mm]. Ugięcie pakietu mierzono za pomocą laserowego czujnika przemieszczenia Opto NCDT 1302. Podczas badań w sposób ciągły rejestrowano siłę reakcji zawieszenia. W tym celu, jako przyrząd pomiarowy wykorzystano dwa czujniki siły PM 40.

## Slide 8: Badania pakietu sprężyn spiralnych
a) b)
Rys. 5. Logarytmiczna sprężyna spiralna pakietu (a) oraz charakterystyka sztywności pakietu 15 sprężyn (b) dla ciśnienia oleju 0 [ bar] w bębnie pakietu wyznaczona na podstawie danych eksperymentalnych.

## Slide 9: Badania pakietu sprężyn spiralnych
Badania wykazały obniżenie wartości pól powierzchni histerez tarciowych pakietu sprężyn spiralnych na skutek wzrostu cieśnienia oleju w bębnie pakietu.
Ciśnienie oleju | Pole powierzchni histerezy
0 | 487,440
4 | 473,870
8 | 475,030
12 | 407,730
16 | 371,610
20 | 380,225
0 | 487,440
4 | 473,870
8 | 475,030
12 | 407,730
16 | 371,610
20 | 380,225
Obniżenie wartości pól powierzchni histerez tarciowych oznacza redukcję własności tłumiących zawieszenia.

## Slide 10: Identyfikacja modelu pakietu sprężyn spiralnych
Badania identyfikacyjne charakterystyki sztywności pakietu sprężyn spiralnych przeprowadzono przyjmując ogólny model charakterystyki sztywności elementu sprężystego z tarciem wewnętrznym:
gdzie:
– charakterystyka sztywności elementu sprężystego,
– charakterystyka elementu sprężystego bez tarcia,
– funkcja opisująca zmianę wartości siły tarcia wewnętrznego,
– prędkość względna masy resorowanej i masy nieresorowanej,
– przemieszczenie względne masy resorowanej i masy nieresorowanej; ugięcie zawieszenia.

## Slide 11: Identyfikacja modelu pakietu sprężyn spiralnych
Zadanie identyfikacji modelu matematycznego pakietu sprężyn spiralnych o zarysie logarytmicznym podzielono na dwa etapy:
Identyfikacja charakterystyki pakietu sprężyn spiralnych o zarysie logarytmicznym bez tarcia wewnętrznego
Identyfikacja funkcji opisującej zmianę wartości siły tarcia wewnętrznego pakietu sprężyn spiralnych o zarysie logarytmicznym

## Slide 12: Identyfikacja modelu pakietu sprężyn spiralnych
Identyfikacja charakterystyki pakietu sprężyn spiralnych o zarysie logarytmicznym bez tarcia wewnętrznego
1.1. Przyjęcie wspólnej charakterystyki sztywności bez tarcia dla badanych pakietów sprężyn spiralnych z różniącymi się wartościami ciśnienia oleju w bębnie pakietu

## Slide 13: Identyfikacja modelu pakietu sprężyn spiralnych
1.2. Założenie postaci wielomianowej wspólnej charakterystyki sztywności bez tarcia dla badanych pakietów sprężyn spiralnych:
1.3. Identyfikacja parametrów p1, p2 oraz p3 według metody gradientowo-iteracyjnej polegającej na minimalizacji funkcji celu:
Założono stały krok 𝜇 oraz przyjęto następujący warunek zakończenia iteracji:

## Slide 14: Identyfikacja modelu pakietu sprężyn spiralnych
Rys. 7. Weryfikacja procesu identyfikacji parametrów charakterystyki statycznej bez histerezy tarciowej pakietu sprężyn spiralnych o zarysie logarytmicznym.

## Slide 15: Identyfikacja modelu pakietu sprężyn spiralnych
2.1. Założenie postaci liniowej funkcji wyrażającej wartość siły tarcia wewnętrznego Q(x)=r∙x oraz przyjęcie, że współczynnik kierunkowy i-tej charakterystyki spełnia równość:
Ciśnienie oleju | Współczynnik kierunkowy
0 | 1,138
4 | 1,106
8 | 1,109
12 | 0,952
16 | 0,867
20 | 0,887
0 | 1,138
4 | 1,106
8 | 1,109
12 | 0,952
16 | 0,867
20 | 0,887
Tabela przedstawia wartości współczynnika r zestawione z wartościami ciśnienia oleju w bębnie pakietu, które w czasie badań były zmieniane w zakresie od 0 [bar] do 20 [bar] z interwałem 2 [bar]

## Slide 16: Identyfikacja modelu pakietu sprężyn spiralnych
2.2. Uzmiennienie funkcji opisująca siłę tarcia wewnętrznego Q(x) o parametr P, będący ciśnieniem oleju w bębnie pakietu, poprzez wprowadzenie zależności:
2.3. Identyfikacja parametrów q1 oraz q2 na podstawie metody gradientowo-iteracyjnej polegającej na minimalizacji funkcji celu:
Założono stały krok 𝜇 oraz przyjęto warunek zakończenia iteracji:

## Slide 17: Identyfikacja modelu pakietu sprężyn spiralnych
Rys. 8. Weryfikacja procesu identyfikacji parametrów opisu matematycznego współczynnika kierunkowego funkcji siły tarcia wewnętrznego.

## Slide 18: Identyfikacja modelu pakietu sprężyn spiralnych
a) b)
Rys. 9. Weryfikacja procesu identyfikacji modelu pakietu sprężyn spiralnych dla ciśnienia oleju 0 [bar] oraz b) 20 [bar] (model zidentyfikowany)
Zidentyfikowany model charakterystyki statycznej pakietu:

## Slide 19: Układ regulacji zawieszenia platformy
Koncepcja modernizacji bojowej platformy gąsienicowej 2S1 zakłada zastosowanie semi-aktywnych systemów zawieszeń, które można postrzegać jako układu regulacji automatycznej.
W pracy przedstawiony został wielowymiarowy model systemu zawieszenia koła jezdnego platformy z uzyskanym podczas badań opisem matematycznym pakietu sprężyn spiralnych oraz z magnetoreologicznym tłumikiem drgań.
Jako cel badań naukowych nad semi-aktywnym systemem zawieszenia platformy gąsienicowej 2S1 założono redukcję wartości drgań kadłuba i czasu ich trwania.

## Slide 20: Układ regulacji zawieszenia platformy
W przypadku pojazdów specjalnego przeznaczania niespełnienie kryteriów właściwego komfortu jazdy może prowadzić do powstawania poważnych zaburzeń na tle percepcji oraz zaburzeń innych czynników niezbędnych w logicznym postępowaniu.
Wśród negatywnych skutków biologicznych ekspozycji ciała ludzkiego na drgania wyróżnia się także zwiększenie czasu reakcji ruchowej, zwiększenie czasu reakcji wzrokowej, zakłócenie w koordynacji ruchów oraz nadmierne zmęczenie.
Ponadto istotnym pojęciem w przypadku pojazdów gąsienicowych jest mobilność, która wyraża efektywność przyspieszania, hamowania oraz stabilność kadłuba pojazdu podczas wykonywania manewru skręcania.

## Slide 21: Układ regulacji zawieszenia platformy
Ze względu na przyjęte kryterium wzrostu komfortu jazdy załogi pojazdu badaniom poddana została ciągła strategia sterowania sky-hook zgodnie z którą siłę tłumienia wytwarzaną przez tłumik magnetoreologiczny definiuje zapis:
Zaadaptowanie tej strategii w systemie zawieszenia wymaga określenia odwrotnego modelu tłumika magnetoreologicznego. Zakładając model hiperboliczny tłumika RD-1005-3 firmy Lord Corporation, model odwrotny opisuje wyrażenie:

## Slide 22: Układ regulacji zawieszenia platformy
Pakiet sprężyn spiralnych o zarysie logarytmicznym posiada charakterystykę statyczną, która nie jest proporcjonalna do aktualnej wartości ugięcia zawieszenia oraz zależy od funkcji znaku prędkości względnej między tłoczyskiem i cylindrem tłumika magnetoreologicznego.
Na podstawie tej obserwacji stwierdzono, że współczynnik sztywności modelowanego zawieszenia K winien być obliczany jako współczynnik kierunkowy stycznej do charakterystyki sztywności w punkcie, którego współrzędna na osi odciętych równa jest aktualnej wartości ugięcia zawieszenia:

## Slide 23: Układ regulacji zawieszenia platformy
Ostatecznie, model odwrotny tłumika a tym samym prawo sterowania przyjmuje postać:
gdzie:

## Slide 24: Model matematyczny zawieszenia platformy
Opis matematyczny zawieszenia koła jezdnego platformy gąsienicowej 2S1 zawiera zidentyfikowany model pakietu sprężyn spiralnych o zarysie krzywej logarytmicznej oraz model tłumika magnetoreologicznego:
gdzie:
wektor φ jest 4-wymiarowym wektorem stanu,
wektor u jest 4-wymiarowym wektorem sterowania.

## Slide 25: Badania numeryczne
W celu prowadzenia badań numerycznych sporządzono model zawieszenia koła jezdnego platformy gąsienicowej o strukturze semi-aktywnej w środowisku Matlab & Simulink. Założono, że koło jezdne platformy gąsienicowej w 1 [s] ruchu najeżdża na przeszkodę o wysokości 0,1 [m]. Badaniom poddany został:
pasywny system zawieszenia, czyli układ w którym wartości natężenia prądu przepływającego przez uzwojenia sterujące tłumika magnetoreologicznego wynosi 0 [A],
model zawieszenia koła jezdnego platformy gąsienicowej 2S1 w którym zastosowano ciągłą strategię sterowania sky-hook.

## Slide 26: Badania numeryczne
Rys. 10. Przemieszczenie pionowe masy resorowanej pasywnego systemu zawieszenia oraz semi-aktywnego systemu zawieszenia koła jezdnego.

## Slide 27: Badania numeryczne
Rys. 11. Prędkość pionowa masy resorowanej pasywnego systemu zawieszenia oraz semi-aktywnego systemu zawieszenia koła jezdnego.

## Slide 28
Wnioski końcowe:
pakiet sprężyn spiralnych o zarysie logarytmicznym wykazuje redukcję wartości pola powierzchni histerezy tarciowej przy wzrastającej wartości ciśnienia oleju w bębnie pakietu,
zidentyfikowany model pakietu sprężyn spiralnych posiada pole powierzchni histerezy tarciowej w przybliżeniu równe polu powierzchni histerezy tarciowej wyznaczonej na podstawie danych eksperymentalnych co świadczy o bardzo dobrym dopasowaniu modelu do danych eksperymentalnych,
ciągła strategia sterowania sky-hook w systemie zawieszenia koła jezdnego platformy gąsienicowej 2S1 pozwala na redukcję wartości amplitud przemieszczenia i prędkości masy resorowanej oraz skraca czas ustalenia się tych sygnałów na odpowiednich poziomach,
prędkość masy resorowanej w systemie semi-aktywnym, z zastosowaną ciągłą strategią sterowania sky-hook w relacji do prędkości masy resorowanej systemu pasywnego wskazuje możliwy wzrost komfortu jazdy załogi pojazdu gąsienicowego,
siły tłumienia generowana przez tłumik magnetoreologiczny zgodnie z ciągłą strategią sterowania sky-hook zależy od wartości ciśnienia oleju w bębnie pakietu sprężyn spiralnych.
Badania modelowe zmodernizowanego systemu zawieszenia platformy gąsienicowej 2S1

## Slide 29
Dziękujemy za uwagę!